Programski kod

/*

Ovdje je legenda virtualnih pinova:

V5 dht11 humidity - float

V6 dht11 temperature - float

V7 nemam

V8 bmp180 tlak u mb - double

V9 bmp180 tlak u inHg - double

V15 APDS9200 UV osvjetljenje  - double

V16 APDS9200 osvjetljenje  - double

V17 APDS9200 UV index  - double

V18 MQ135 co2 - double

V19 PMS 7002 - 1.0

V20 PMS 7002 - 2.5

V21 PMS 7002 - 10.0

Digital:

3 - zauzeto (zelene žice)

4 - zauzeto (zelene žice)

5 - zauzeto (zelene žice)

6 - zauzeto (zelene žice)

7 - DHT11

.

11 - SDA - na breadboard spojit zajedno bmp180 i apds9200

12 - SCL - na breadboard spojit zajedno bmp180 i apds9200

Analog:

A1 - Co2

Rx sa PMS na Tx sa mkr1000

Tx sa PMS na Rx sa mkr1000

*/

#define BLYNK_PRINT SerialUSB                                       // služi za test - da li se uopće povezuje na server

#include <SPI.h>                                                                  // omogućava komunikaciju sa senzorima

#include <WiFi101.h>                                                        // omogućava korištenje WiFi Shield 101 i MKR1000 pločice

#include <BlynkSimpleWiFiShield101.h>                       // omogućava korištenje WiFi Shield 101 i MKR1000 pločice

#include <DHT.h>                                                              // library za dht11 senzor

#include <SFE_BMP180.h>                                               // library za bmp180 senzor

#include "APDS9200.h"                                                    // library za ADPS9200 senzor

#include <MQ135.h>                                                         // library za Co2 (MQ135) senzor

#include <Wire.h>

#include <PMS.h>                                                                 // library za pms 7002

PMS pms(Serial1);                                                                // library za pms 7002

PMS::DATA data;                                                                  // library za pms 7002

char auth[] = "";                                                                 // token iz Blynk aplikacije

char ssid[] = "";                                                                 // ime WiFi mreže na koju smo spojeni

char pass[] = "";                                                                 // šifra WiFi mreže na koju smo spojeni

#define DHTPIN 7                                                              // na koji smo digitalni pin spojeni sa DHT11 senzorom

#define DHTTYPE DHT11                                                 // definiranje tipa senzora koji je DHT 11

SFE_BMP180 pressure;                                                    // stvaranje instance BMP180 senzora koja se zove "pressure"

#define ALTITUDE 120.0                                                   // za bmp, definira se okvirna trenutna nadmorska visina

APDS9200 light;                                                                   // stvaranje instance ADPS9200 senzora koja se zove "light"

double UV_osvjetljenje = 0;                                              // varijabla za spremanje vrijednosti UV osvjetljenja

double UV_index;                                                                  // varijabla za spremanje vrijednosti UV indexa

double osvjetljenje = 0;                                                          // varijabla za spremanje vrijednosti osvjetljenja

MQ135 gasSensor = MQ135(A1);                                      // stvaranje instance MQ135 senzora koja se zove "gasSensor" i spremanje u njega vrijednosti iz analognog pin A1(Co2)

int sensorPin = A1;                                                               // deklariranje i inicijaliziranje varijable u koju spremamo da je naš pin A1

double pm10 = 0;                                                                  // deklariranje i inicijaliziranje varijable u koju su spremaju količine čestica prašine u zraku

double pm25 = 0;                                                                  // deklariranje i inicijaliziranje varijable u koju su spremaju količine čestica prašine u zraku

double pm100 = 0;                                                                 // deklariranje i inicijaliziranje varijable u koju su spremaju količine čestica prašine u zraku

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);                                                // informacije o DHT pinu i verziji senzora

BlynkTimer timer;                                                                 // dozvoljava periodično slanje podataka Blynku

void sendSensor()

{

float h = dht.readHumidity();                                           // sprema vrijednost vlage sa senzora

float t = dht.readTemperature();                                         // sprema temperaturu sa senzora (u celzijusima)

Blynk.virtualWrite(V5, h);                                                      // šalje vrijednost vlage s DHT senzora

Blynk.virtualWrite(V6, t);                                                      // šalje temperaturu s DHT senzora

if (pms.read(data))                                                             // ulazi u if koji provjerava da li senzor uopće čita podatke

{

pm10 = data.PM_AE_UG_1_0;                                         // sprema u varijablu podatke koje je senzor očitao

pm25 = data.PM_AE_UG_2_5;                                         // sprema u varijablu podatke koje je senzor očitao

pm100 = data.PM_AE_UG_10_0;                                     // sprema u varijablu podatke koje je senzor očitao

}

Blynk.virtualWrite(V19,pm10);                                            // slanje vrijednosti na Blynk koje smo malo prije dohvatili

Blynk.virtualWrite(V20,pm25);                                            // slanje vrijednosti na Blynk koje smo malo prije dohvatili

Blynk.virtualWrite(V21,pm100);                                          // slanje vrijednosti na Blynk koje smo malo prije dohvatili

char status;                                                                    // deklaracija "signalne" varijable, status senzora

double T,P,p0,a;                                                                // deklaracija varijabli za spremanje vrijednosti

status = pressure.startTemperature();                              // provjerava radi li senzor

status = pressure.getPressure(P,T);                                    // sprema vrijednosti senzora

Blynk.virtualWrite(V8,P);                                                       // pressure šaljem na virtualni pin 8 (v8) (vrijednost mb)

Blynk.virtualWrite(V9,P*0.0295333727);                           // inHg vrijednost isto ko gore samo na v9  te su vrijednost i tlaka al mozemo samo jednu slat ak trebamo

light.enableUV();                                                               // uključenje senzora za mjerenje UV osvjetljenja

delay(150);                                                                     // pauza d 150ms za očitanje senzora

UV_osvjetljenje=light.getUV();                                                  // spremanje vrijednosti osvjetljenja sa senzora u varijablu UV_osvjetljenje

Blynk.virtualWrite(V15,UV_osvjetljenje);                                  // ispis na Blynk monitor

UV_index=light.getUVIndex();                                                    // dohvaćanje UV indeksa

delay(150);                                                                               // pauza od 150ms

light.enableLight();                                                                 // uključenje senzora za mjerenje osvjetljenja

delay(500);                                                                            // pauza d 150ms za očitanje senzora

osvjetljenje=light.getLight();                                                  // spremanje vrijednosti osvjetljenja sa senzora u varijablu osvjetljenje

Blynk.virtualWrite(V16,osvjetljenje);                                           // ispis na Blynk  monitor

delay(1500);                                                                           // pauza od 1.5 sec

Blynk.virtualWrite(V17,UV_index);                                               // ispis UV indeksa na Blynk

float ppm = gasSensor.getPPM();                                                 // dohvacanje vrijednosti od Co2 senzora

Blynk.virtualWrite(V18,ppm);                                                    // slanje prošlo dohvaćene vrijednosti na Blynk

delay(500);                                                                                    // pauza od 500ms

}

void setup()

{

SerialUSB.begin(9600);                                                          // pokreće se serijski port za debug i provjeru tijekom spajanja na server

Serial1.begin(9600);                                                            // pokreće se još jedan serijski port za dodatan debugging

Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,149), 8080);              // spajanje na Blynk server pomoću prijašnje navedenih imena i šifre mreže te ip adrese servera

dht.begin();                                                                    // inicijalizacija DHT senzora

Wire.begin();                                                                   // inicijalizacija cjevastog senzora temperature

pinMode(sensorPin, INPUT);                                                      // postavlja pin za senzor svjetla u input, da može primati vrijednosti

timer.setInterval(1000L, sendSensor);                                      // Stvori funkciju koja se zove svaku sekundu

}

void loop()

{

Blynk.run();                                                                    // pokreće Blynk

timer.run();                                                                    // linija potrebna za rad Blynka

}