RGB CVIJET

TEHNIČKI OPIS RADA

Donji Miholjac, svibanj 2022.

SADRŽAJ:

Projektni tim	3

Ideja	3

Dijelovi i alati korišteni za izradu	3

Koraci u izradi projekta	3

Shema spajanja, izrađena u programu Fritzing	4

Opis rada	5

Specifikacija RGB diode	6

Crteži	6

Izvor	7

Projektni tim

Učenici 3.SRT:

Jakov Šokec i Jakov Franc

Mentor:

Drago Grgić, prof.

Ideja

Primjena RGB LED diode kao vizualni umjetnički doživljaj kod cvijeta izrađenog na 3D pisaču.

Dijelovi i alati korišteni za izradu

- Arduino Uno

- 3D pisač

- matična ploča

- RGB led dioda

- otpornik 220 ohma x kom.

- premosne žice

- bušilica

Koraci u izradi projekta

- spojanje katodu RGB leda koji je duži pin RGB leda na GND Arduina, a ostala tri pina na pin 11, 10, 9 Arduina kroz otpornike od 220 ohma. Otpornici će spriječiti da višak struje teče kroz RGB led.

- izrada cvijeta, stabljike i nosača na 4D pisaču

- izrada rupe na cvijetu za umetanje RGB led diode

- lemljenje RGB diode

Shema spajanja, izrađena u programu Fritzing

Opis rada

Koristim Arduino UNO i uobičajenu anodu RGB LED. Unutar RGB leda nalaze se još tri LED diode. Promjenom svjetline ovih LED dioda, možemo dobiti mnoge druge boje. RGB LED diode,  mogu se koristiti za različite scenarije, uključujući ukrase i estetiku.

U ovoj primjeni RGB LED dioda je korištena u cvijetu, kako bi dočarala ukrasni dio i pružila vizualnu privlačnost cvijeta.

Na 3D pisaču je izrađen cvijet prema uzorku, a stabljika i postolje su kreirani u programu Tincercad i  zatim izrađeni na 3D pisaču.

Specifikacija RGB diode

5mm RGB LED dioda u klasičnoj through-hole izvedbi s 4 nožice. Svaka od njih predstavlja jednu boju(+), dok je najduža nožica zajednička katoda(zajednički minus) za sve tri boje.

• Napon: 3.4V za plavu i zelenu, 2.3V za crvenu

• Struja: 20mA po boji, ukupno max. 60mA

• Veličina diode: 5mm, diffused

• Kut svjetlosti: 25 stupnjeva

Crteži

Izvor:

https://www.tinkercad.com/things/2ZG1lkd6WKp-daisy-with-joined-petalsrounded-top-and-hole-for-ring

| Tinkercad | 3D pisač |
| --- | --- |

Izvor

https://create.arduino.cc/projecthub/muhammad-aqib/arduino-rgb-led-tutorial-fc003e

https://e-radionica.com/hr/5mm-rgb-led-dioda-zajednicka-katoda.html

https://www.tinkercad.com/things/2ZG1lkd6WKp-daisy-with-joined-petalsrounded-top-and-hole-for-ring